## Slide 1: Cisco Networking 정리 Day 1-1
GHOST 30기
채정영

## Slide 2: LAN vs. WAN
LAN
Local Area Network
공유기나 스위치를 사용해서 연결
WAN
WAN : Wide Area Network
LAN 과 LAN 사이를 연결해 줌

## Slide 3
CSMA/CD Protocol 사용
“대충 알아서 통신하자”
Carrier가 비어있다면 통신을 시도하고 Collision이 일어날경우 Random한 시간 동안 기다린다음 다시 통신 시도하는방법
순서를 기다리면서 차례로 통신
장점 : Collision이 없다.
단점 : 비효율적이다(보낼 것이 없어도 토큰을 받게 됨.)
네트워킹 방식
Ethernet
TokenRing

## Slide 4
Ethernet
TokenRing

## Slide 5: MAC Address
Media Access Control의 약자
네트워크 주소
통신 시 IP를 MAC 주소 바꿔주는 ARP을 사용
48 bit(8 octet)으로 이루어짐
다음과 같은 MAC 주소가 있을 시
XX-XX-XX-YY-YY-YY
앞의 6 숫자는 벤더넘버로 생산자를 나타내는 숫자고
뒤의 6 숫자는 일련번호이다.

## Slide 6: 유니캐스트(Unicast)
프레임 : 이더넷에서 주고받는 데이터의 최소 단위이며 그 안에는 항상 목적지와 출발지의 주소가 담겨있다.
프레임을 받아 프레임의 목적지 주소가 본인의 주소와 같지 않다면 버리고 같다면 CPU에 전달하는 통신방법.
LAN 카드가 이 일을 하기 때문에 CPU 성능에 영향이 없음.

## Slide 7: 브로드캐스트(Broadcast)
Local LAN 상에 있는 모든 네트워크 장비들에게 보내는 통신. 이때, 이 통신은 CPU에서 처리를 무조건 하게 되어 있다.
Ex : 이장님 방송
PC 간에 처음으로 통신할 때, MAC 주소를 모를 때 사용한다.
ARP = Broadcast Protocol의 종류
대략 30초~1분 마다 한번씩 발생
Broadcast로 통신 시 CPU 성능 저하 발생

## Slide 8: 멀티캐스트(Multicast)
한 곳이나 전체에 대한 동시 송출이 아닌 부분적인 송출시 유니캐스트 혹은 브로드캐스트는 비효율적
유니캐스트와 브로드캐스트의 장점을 가져옴
스위치나 라우터에서 이 기능을 지원해줘야함

## Slide 9: OSI 7 layers
Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical Layers로 이루어짐
구분의 이유
데이터 흐름이 한눈에 보임
문제 해결하기 편리함
계층마다 header를 추가해주며
데이터를 포장한다.

## Slide 10: Physical, Data-link, Network
Pysical Layer : 전기적, 기계적, 기능적임. 0 과 1 에 해당되는 전기적 ON, OFF
통신 케이블, 리피터, 허브
Data-Link Layer : 정보의 오류와 흐름을 관리. 안전한 정보의 전달 수행을 도움. 통신에서 오류를 찾고 재전송하는 기능도 있으며 맥 어드레스로 통신 가능 하게함.
브리지, 스위치
Network Layer : Routing => 안전하고 빠르게 데이터를 목적지까지 전달. 경로를 선택하고 주소를 정하고 패킷을 전달.
라우터

## Slide 11: Protocol
컴퓨터끼리 서로 통신하기 위해서 필요한 서로간의 통식 규약
종류
  TCP/IP
    Transmission Control Protocol / Internet Protoco
    인터넷 프로토콜
  IPX
    Internetwork Packet Exchange
    Local 안에서의 통신을 위한 프로토콜
  Appletalk
    매긴토시가 사용하던거
    이제는 잘 안씀

## Slide 12: TCP/IP
ARPANET에 의해 개발됨
각각의 네트워크에 접속되어 있는 호스트들에게 고유의 주소를 지급해 다른 네트워크에 연결되어 있는 호스트까지도 통신 가능함.
Internet Network Information Center(InterNIC) 에서 IP주소를 관리 분배한다.

## Slide 13: IP Address
Cmd 에서 ipconfig /all로 확인가능
IP주소가 부족해져서 여러방안이 나옴.
NAT(Network Address Translation) : 인터넷에서 나갈 때만 공인주소를 가지고 나가는 방식
PAT(Port Address Translation) : 포트를 사용하여 local 내의 PC를 구별하는 방식.
IPv6 : IPv4 주소가 고갈됨에 따라 다 떨어져가는 IP주소를 충당해주기 위해서 만들어짐. 128bit로 이루어짐.

## Slide 14: DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol의 약자
IP 주소를 Client가 가지지 않고 Client가 서버에 요청시 배정하는 방식

## Slide 15: IPX
Internetwork Packet eXchange의 약자
파일을 한곳에 두고(NetWare라는 파일 서버) 공유하여 통신하는 프로토콜
Local 에서는 빠르지만 인터넷에서는 성능이 조금 떨어짐.
인터넷에서는 TCP/IP를 사용하기 때문에 IPX로는 인터넷 사용 불가함.